СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                                    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАДОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО                         РАЙОНА ПЕСТРАВСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от    06 ноября   2013 года                                                                   № 84

Об  утверждении схемы    водоснабжения    на территории сельского   поселения Падовка муниципального района Пестравский   Самарской области

на период до 2023 года

В соответствии с  Постановлением  Правительства Российской Федерации  от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения»,  Федеральным  законом  от 07.12.2011года   № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  руководствуясь  положениями Устава сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский, Собрание представителей сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области  РЕШИЛО:

1. Утвердить  схему    водоснабжения     сельского   поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области на период до 2023 года.

2.  Опубликовать  настоящее  Решение  в  районной  газете «Степь», разместить на  интернет -сайте сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  решения возложить  на главу  сельского  поселения  Падовка   муниципального района  Пестравский  Самарской  области  В.И. Лаптева .

Заместитель председателя Собрания

представителей сельского поселения

Падовка муниципального  района

Пестравский Самарской области                                                 А.М.Лазарев

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Решением собрания представителей

сельского поселения  Падовка

муниципального района Пестравский

Самарской области  №84

от 06.11.2013г.

Схема   водоснабжения   на территории

сельского   поселения Падовка

муниципального района Пестравский Самарской области

на период до 2023 года

2013 г.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………….……...…3

1. ПАСПОРТ  СХЕМЫ ……... ………………………………………………….. .....................4

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ................................................................................................................6

2.1. Общие сведения о Сельском поселении Падовка муниципального района Пестравский Самарской области…………………..………………………………………………………......6

2.3. Общая характеристика систем  водоснабжения ……………………………………….....8

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ  ...........................10

3.1. Анализ структуры системы  водоснабжения  …………...................................................10

3.2. Анализ существующих проблем.........................................................................................12

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей………………………………….12

3.4.Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения……. 12

3.5.Перспективная  схема   водоснабжения ……………………………………….……........ 13

4. МЕРОПРИЯТИЯ  СХЕМЫ ………………………………………………………….….......15

4.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения.….......15

5. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ  СХЕМЫ ........…………         16

6. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ……………………………….…..…........16

6.1. Структура финансирования программных мероприятий.……………………….….......16

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ.............................................................................................................................17

ВВЕДЕНИЕ

Схема   водоснабжения    сельского   поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области период до 2013 года разработана на основании следующих документов:

- Постановление № 21 от 20.03.2013 главы администрации  сельского   поселения  Падовка муниципального района Пестравский Самарской области об утверждении графика разработки  и  утверждения  схемы   водоснабжения в сельском поселении Падовка муниципального района Пестравский Самарской области района;

- Уведомлением  № 336 от 20.03.2013 главы администрации сельского   поселения  Падовка муниципального района Пестравский муниципального района Пестравский Самарской области «О начале разработки  схемы   водоснабжения  и  создании рабочей группы для разработки  схемы   водоснабжения  сельского   поселения  Падовка муниципального района Пестравский Самарской области»

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения  и  предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема  включает первоочередные мероприятия по созданию  и  развитию централизованных систем  водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем  и  обеспечивающие комфортные  и  безопасные условия для проживания людей в сельском поселении Падовка муниципального района Пестравский Самарской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе  водоснабжения  – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей  и  сооружений, строительству новых объектов системы  водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий  схемы  планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам  водоснабжения.

Кроме этого,  схема  предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения  и  создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема  включает:

– паспорт  схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующей системы  водоснабжения    сельского   поселения  Падовка муниципального района Пестравский Самарской области  и  анализом существующих технических  и  технологических проблем;

– цели  и  задачи  схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий  схемы;

– перечень мероприятий по реализации  схемы   водоснабжения, срок реализации  схемы   и  ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением

их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели  схемы.

ПАСПОРТ  СХЕМЫ   ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ  ПАДОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕСТРАВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2023 ГОДА

Наименование

Схема   водоснабжения    сельского   поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области период до 2023 года.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Глава администрации сельского   поселения  Падовка муниципального района Пестравский Самарской области.

Местонахождение проекта

Россия, Самарская область, муниципальный район Пестравский, сельское   поселение Падовка.

Нормативно-правовая база для разработки  схемы

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О  водоснабжении   и   водоотведении »

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования

тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального

развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального

развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года

№ 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное

издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая

2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципальных образований»;

Цели  схемы:

–обеспечение развития систем централизованного  водоснабжения    для существующего  и  нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного  и  рекреационного назначения в период до 2023 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению   и   водоотведению  при повышении качества  и  сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы системы  водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного  и  экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

-- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения  и  юридических лиц сельского   поселения  Падовка муниципального района Пестравский Самарской области;

– реконструкция существующих сетей;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсных  и  энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов

недвижимости к системам  водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки  и  этапы реализации  схемы

Схема будет реализована в период с 2013 по 2023 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства- 2013-2016 годы:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

– строительство узла водоподготовки на существующих водозаборах;

– строительство магистральных водоводов для обеспечения водой вновь застроенных

территорий 1-й очереди строительства;

- перекладка магистральных водоводов

Второй этап строительства- 2016-2023 годы:

– реконструкция существующих водозаборных устройств (ВЗУ);

- строительство скважин;

- строительство станции водоподготовки на существующих водозаборах;

– строительство магистральных водоводов для планируемой на расчетный срок застройки;

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации  схемы

Общий объем финансирования  схемы  составляет 163000,0 тыс. руб.,

в том числе:

163000,0 тыс. руб. - финансирование мероприятий по  водоснабжению.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды  и  оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам  водоснабжения, а также  и  за счет средств внебюджетных источников.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий  схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры  сельских  населенных пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов  водоснабжения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского   поселения  Падовка муниципального района Пестравский Самарской области.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств  и  личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации  и  строительства объектов  водоснабжения.

6. Обеспечение сетями  водоснабжения    земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда  и  объектов производственного, рекреационного  и  социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности системы  водоснабжения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации сельского   поселения  Пестравский муниципального района Пестравский Самарской области.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Общие сведения о сельском поселении  Падовка муниципального района Пестравский Самарской области.

Сельское поселение Падовка расположено в юго-западной части муниципального района Пестравский.

В состав сельского поселения Падовка входят три населённых пункта: село Падовка – административный центр поселения, село Малоархангельское и село Тростянь.

В целом географическое положение сельского поселения Падовка не создает препятствий для развития хозяйственной деятельности и улучшения условий жизни населения.

Площадь поселения на 01.01.2009 г. –  566,2га.

Численность населения сельского поселения Падовка на 01.01.2023 –  1450 человек.

В геологическом строении территории принимают участие не четвертичные делювиальные отложения, они представлены глинистыми грунтами от полутвёрдых до мягко – текуче – пластичных. Помимо этого на территории поселения представлены такие генетические типы почвообразующих пород, как элювиальный, коллювиальный, балочный аллювий.

По проведённым инженерно – геологическим изысканиям сводный геолого – литологический разрез представлен следующим видом:

I.	Почвенно – растительный слой мощностью 0,5 – 0,8 м;

II.	Глина буровато – коричневая, тёмно – коричневая, с резким включением щебня карбонатных пород, известковистая, от полутвёрдой до мягко – текучепластичной.

Установившийся уровень грунтовых вод на глубине 2,0 – 3,2 м. Грунтовые воды обладают сильной сульфатной агрессивностью по отношению к бетонам на портландцементе. Территория сельского поселения входит в состав степной почвенно – ландшафтной зоны со слабым годовым дефицитом влажности. В механический состав почвообразующих пород на территории поселения входят глины, суглинки, пески, часто засоленные. В границах  поселения преобладающими типами почв являются характерные для Среднесыртового почвенного района черноземы обыкновенные, южные, южные карбонатные разной степени смытости с участием чернозёмов южных остаточно – луговатых и аллювиальных дерновых насыщенных почв.  Местами встречаются смытые и намытые почвы балок, действующие овраги и промоины.

Минерально-сырьевые ресурсы территории сельского поселения Падовка в основном состоят из осадочных пород, которые имеют разное геологическое происхождение. Имеются проявления глины, строительного песка. Восточнее села Падовка имеется разведанное месторождение глин и суглинков.

Реки Самарской области по водному режиму относятся к Средневолжскому гидрологическому району. Водный режим рек этого района характеризуется весенним половодьем, редкими и невысокими летне-осенними паводками, летне-осенней и зимней меженью.

Территория сельского поселения Падовка бедна водными ресурсами. В северной части территории поселения протекают река Падовка и пересыхающая река Чёрненькая, впадающая в реку Чагра (приток реки Волга). С каждым годом реки мелеют, местами остаётся лишь заросшее русло. Основной источник питания рек и многочисленных прудов на территории поселения - паводковые воды. Причина обмеления - плохое состояние гидротехнических сооружений, не позволяющих своевременно задерживать воду. Из рек и прудов осуществляется водозабор для бытовых и технических нужд.

Многолетние наблюдения показывают, что качество воды поверхностных водных объектов, являющихся источниками питьевого водоснабжения не отвечает санитарным требованиям по ряду показателей. Для питьевых целей вода любых поверхностных источников области может быть использована только после предварительной очистки и обеззараживания специальными методами.

Подземные воды, наравне с поверхностными, являются основой водного фонда Самарской области. Доля подземных вод в общем объёме водоснабжения

с каждым годом возрастает и в 2005 году составила 49,5 % от общего водопотребления. Возрастание роли подземных вод в хозяйственно-питьевом и промышленном водоснабжении объясняется более стабильным качеством, лучшей защищенностью от загрязнения и заражения, значительно меньшей годовой и многолетней изменчивостью по сравнению с поверхностными водами.

Жители двадцати двух муниципальных районов Самарской области, в том числе Пестравского, для хозяйственно-питьевых целей используют только подземные воды.

На территории поселения имеются значительные запасы питьевой воды

(с. Падовка, с. Тростянь), расположенные на глубине 90 метров.

Для сельского поселения Падовка характерен континентальный тип климата. Среднемесячная температура воздуха максимальная  +25 (июль), минимальная   -15 (январь). Сумма годового количества осадков 300 мм, высота снежного покрова 30 см.

Преобладающие направления ветров - юго-восточные и южные ветра

(холодное время года), западные и юго-западные (теплое время года), летом носят суховейный характер. Продолжительность безморозного периода 240 дней. Снег держится 130 дней.

Характерными погодными условиями для сельского поселения Падовка являются: холодная малоснежная зима, жаркое сухое лето, поздние осенние и ранние весенние заморозки, зимние оттепели, недостаточное и неустойчивое атмосферное давление. К неблагоприятным климатическим факторам относятся: неравномерное выпадение осадков, суховеи, небольшой снежный покров, весенние заморозки, зимние оттепели.

Климат в целом благоприятен для проживания населения, ведения сельского хозяйства, особенно для выращивания зерновых, овощных, кормовых и бахчевых культур.

2.2. В настоящей схеме водоснабжения сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области используются следующие термины и определения:

«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

«источник  водоснабжения » – используемый для  водоснабжения  водный объект или месторождение подземных вод;

«расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов  водоснабжения , определенные в соответствии с требованиями нормативов;

«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем  водоснабжения  организации, осуществляющей  водоснабжение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

«зона действия (технологическая зона) объекта  водоснабжения » - часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

«зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием  и /или очистку сточных вод;

« схема   водоснабжения» – совокупность элементов графического представления  и  исчерпывающего однозначного текстового описания состояния  и  перспектив развития систем  водоснабжения  на расчетный срок;

« схема  инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления  и  исчерпывающего однозначного текстового описания состояния  и  перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок;

«электронная модель сети  водоснабжения» – комплекс программ  и  баз данных, описывающий топологию наружных сетей  и  сооружений  водоснабжения, их технические  и  режимные характеристики  и  позволяющий проводить гидравлические расчеты.

2.3. Общая характеристика систем  водоснабжения

В настоящее время на территории сельского   поселения  Падовка муниципального района Пестравский Самарской области имеются слаборазвитые централизованные системы  водоснабжения.  Водоснабжение  централизовано осуществляется в трёх населенных пунктах (Падовка, Тростянь, Малоархангельское). Вода подается со скважин в водопроводные скважины с последующим переопределением по водопроводным сетям.

Схема  водопровода села Падовка

Схема водопровода села Тростянь

Схема водоснабжения с. Малоархангельское

Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют практически везде, потребителям подается исходная (природная) вода, что отрицательно сказывается на здоровье человека, так как основные показатели качества воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого  водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние сетей  и  сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Водозаборные устройства (далее ВЗУ) находятся в аварийном состоянии из-за длительного срока эксплуатации. Существующая линия центрального водопровода в поселке действует с 1988 года! Канализационные очистные сооружения на территории  поселения  отсутствуют.

В настоящее время объект системы  водоснабжения является муниципальной собственностью  поселения,   и  эксплуатируется  органом местного самоуправления. В населенных пунктах с. Падовка, с. Тростянь, с. Малоархангелькое вода централизованно подается со скважин, затем поступают на водонапорные башни, откуда идет дальнейший разбор, обслуживаются линии водовода населением самостоятельно. Канализация представляет собой в этих населенных пунктах выгребные ямы, утилизация из которых производится населением самостоятельно.

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Анализ структуры системы  водоснабжения

Водоснабжение  как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского   поселения   и  требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной

системы хозяйственно-питьевого  водоснабжения.

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного  и  производственного  водоснабжения  сельского   поселения  Падовка муниципального района Пестравский Самарской области являются буровые скважины. Качество воды по основным показателям удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого  водоснабжения. Контроль качества, из-за повышенного содержания железа 10 мг/л  (при норме 0,3 мг/л), мутности 1,5 мг/л (при норме 2,6 мг/л)  и  повышенной жесткости от 7,0 до 9,0 мг/л (при норме 7,0 мг/л).

Водоснабжение  населенных пунктов  сельского   поселения  организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы  и  водопроводные сети;

- децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных  и  буровых колодцев.

Системы централизованного  водоснабжения  развиты не в достаточной степени  и  действуют в  трёх населенных пунктах: с. Падовка, с. Тростянь, с. Малоархангельское.

Станция водоподготовки (обезжелезивания) на территории  поселения  отсутствует. Кроме этого,  водоснабжение  деревень осуществляется от собственных ВЗУ. Основные данные по существующим водозаборным узлам  и  скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.

Характеристика существующих водозаборных узлов

Таблица 1. Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам

| № п/п | Населенный пункт | Водоисточник | Дебит водоисточника, куб.м/сут | Мощность эл. двиг. и марка водяного насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Падовка | Скважина | 360.0 | 11,5-16-100 ЭВЦ 5,5-16-100 ЭВЦ Глубинные |
| 2 | Тростянь | Скважина | 250.0 | 8-16-100 ЭВЦ Глубинные |
| 3 | Малоархангельское | пруд | 150.0 | 3К9 7кВТ-3т.оборотов (2шт) |

Централизованным  водоснабжением  в сельском поселении Падовка муниципального района Пестравский Самарской области занимается орган местного самоуправления.

Общая протяженность водопроводных сетей сельского поселения составляет 23,7 км.

Основная часть была проложена от 1988г до 1989г. Основная масса водопроводных сетей состоит из чугунных  и  стальных труб диаметром от 25 до 100мм. Лишь небольшая часть составляют трубы ПВХ диаметра - 32 до 80мм. Износ водопроводных сетей составляет от 60 до 65%.

Скважины расположены в населенном пункте Падовка, Тростянь. Возле скважин установлена водонапорная башня Рожновского. Скважины работают круглосуточно в полуавтоматическом режиме. Башни оборудована уровневым выключателем, который через панель управления управляет насосами. Давление в сети на входе в башню составляет 2,0 атмосферы.

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой замкнутую систему водопроводных труб диаметром 50-100мм. Глубина прокладки трубопроводов составляет 1,8 – 3,0 м. Общая протяженность водонапорных сетей в сельском   поселении  Падовка 13,2 км.

Износ водопровода составляет 60%. Фактические потери в сетях при транспортировке 62%  и  не совпадают с расчетом РСТ. При таком состоянии дел фактические потери будут увеличиваться, из-за роста аварийности на трубопроводах  и  неплотностей в колодцах  и  стыках труб  и  запорной арматуры. Необходим срочный капитальный ремонт  и  реконструкция системы  водоснабжения.  Распоряжается сетевым хозяйством администрация с.п.Падовка  и  не имеет собственных средств, для проведения полной модернизации системы. Капитальный ремонт системы  водоснабжения  требует больших затрат поэтому в мероприятиях программы реконструкция будет финансироваться из трех источников: целевые программы субъекта Федерации (Самарской области) на условиях софинансирования средств из местного бюджета, плата за технологическое присоединение к инженерным сетям  водоснабжения   и  инвестиционная надбавка к тарифу на  водоснабжение.

Количество поднятой воды в сельском поселении  Падовка в населенных пунктах с центральным  водоснабжением  за последние года составляет:

| № п/п | Населенный пункт | м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Падовка | 387276 |
| 2 | Тростянь | 24743 |
|  | Всего | 412019 |

Общая численность населения сельского   поселения  Падовка составляет порядка 1450 человек, все пользуются услугами  водоснабжения  при средней норме потребления 6,0 м3 . Обеспеченность абонентов приборами учета расходы воды составляет  0% абоненты  счетчиков не имеют (информация на 01.01.2013г.).

Артезианские скважины являются собственностью сельского   поселения. На артезианских скважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ различной мощности указанные в таблице 1.

Выводы:

1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов.

2. Источником  водоснабжения  сельского   поселения Падовка муниципального района Пестравский являются артезианские воды.

3. Артезианская вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого  водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа, жесткости  и  мутности.

4. Водопроводная сеть на территории  поселения, проложенная до 2000 года, имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

3.2. Анализ существующих проблем

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб  и  фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

2. Централизованным  водоснабжением  не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки.

3. Действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания  и  установками для профилактического обеззараживания воды.

4. Водозаборные узлы требуют реконструкции  и  капитального ремонта.

5. Отсутствие источников  водоснабжения   и  магистральных водоводов на территориях существующего  и  нового жилищного фонда замедляет развитие  сельского   поселения  в целом.

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем  водоснабжения   на период до 2023 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации сельского   поселения  Падовка муниципального района Пестравский:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой дачной застройкой

повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях  и  реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения    в соответствии с потребностями зон жилищного  и коммунально-промышленного строительства до 2023 года  и  подключения 100% населения в населенных пунктах к централизованным системам  водоснабжения.

- динамика роста численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах  и  его обеспеченности на одного человека.

Жилищное строительство на период до 2023 года планируется с постепенным небольшим нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий.

3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе  водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого  и  противопожарного  водоснабжения  населенных пунктов  сельского   поселения  принимаются артезианские воды.

При проектировании системы  водоснабжения  определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в  сельском   поселении.

Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. Благоустройство жилой застройки для  сельского   поселения  принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2023 год) оборудуется внутренними системами  водоснабжения   и  канализации;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

В настоящее время нормы водопотребления в Самарской области и нормы водопотребления в сельском поселении Падовка муниципального района Пестравский Самарской области района:

- малоэтажной застройки с водопроводом, канализацией и ванными – 6,0 куб.м. в месяц

- жилой застройки с водопроводом  и  выгребными ямами при круглогодичном проживании – 3,5 куб.м. в месяц.

- жилой застройки, садоводческих  и  дачных домовладений с постоянным  и  сезонным проживающим населением пользующихся водоразборными колонками – 1,1 куб. м. в месяц.

3.5. Перспективная  схема   водоснабжения

Источником  водоснабжения  населенных пунктов (Падовка, Тростянь, Малоархангельское) сельского   поселения  Падовка муниципального района Пестравский  на расчетный срок предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным  водоснабжением  существующих  и  планируемых на данный период объектов капитального строительства.  Планируется подключение села Падовка к Падовскому групповому водопроводу.  Водоснабжение  населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции  и  планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления  поселения  планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Запасы подземных вод в пределах  сельского   поселения  по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории  поселения  сохраняется существующая  и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система  водоснабжения.

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования. Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ого охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами  водоснабжения  с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения  и водопроводов хозяйственно-питьевого  водоснабжения».

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем  водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Систему поливочного водопровода дачных кооперативов, предусмотреть отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озер  и  прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания  и  обеззараживания воды. Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы  водоснабжения  сельского   поселения  Падовка планируется:

- реконструировать существующие ВЗУ в населенных пунктах с центральным водопроводом; – заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы, центробежные насосы)  и  со строительством узла водоподготовки;

- получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов. Для соблюдения зоны санитарной охраны І пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения   и  водопроводов хозяйственно-питьевого  водоснабжения »  и  СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84*               «Водоснабжение  наружной сети  и  сооружений» площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,5 га;

- переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра  и  новые во всех населенных пунктах (Падовка, Тростянь, Малоархангельское), обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды;

- создать системы технического  водоснабжения  из поверхностных источников для полива территорий  и  зеленых насаждений.

На этот период для обеспечения жителей  сельского   поселения  водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого  водоснабжения  необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Построить ВЗУ в составе центрального  водоснабжения  или провести реконструкцию с установкой станций водоподготовки.

2. Организовать І  и  ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих  и  планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения   и  водопроводов хозяйственно-питьевого  водоснабжения».

Таблица 3. Характеристика реконструируемых  и  вновь создаваемых объектов  водоснабжения  в сельском   поселении Падовка в срок до 2023 года

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство млн. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция водозабора | с.Падовка | 2014 | 25,0 |
| Реконструкция сетей водоснабжения | с.Падовка | 2014-2015 | 12.0 |
| Реконструкция водопроводных сетей | сТростянь | 2016 | 6.0 |
| Реконструкция водопроводных сетей и установка станции очистки | с.Малоархангельское | 2017-2023 | 120.0 |
| Всего |  |  | 163.0 |

Для реализации данных мероприятий на сумму 163,0 млн.руб. необходима инвестиционная программа.

4. МЕРОПРИЯТИЯ  СХЕМЫ

4.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры  водоснабжения

Водоснабжение  сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский будет осуществляться с использованием подземных вод от существующих реконструируемых ВЗУ  и  вновь построенных источников  водоснабжения  (артскважины).

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2023 год) должна составить 5,45 тыс. куб.м./год.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально- культурных и рекреационных объектов.

I этап. 2014 -2016 гг.

Реконструировать существующие ВЗУ в с. Падовка с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок, со строительством установки водоподготовки.

Построить ВЗУ в с. Малоархангельское с последующим соединением водоснабжением от артскважины с водоподготовкой

Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно- питьевого водоснабжения».

Подключить часть существующей и первоочередную планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения, проложив водопроводные сети диаметром 100 мм общей протяженностью 3,3 км.

II этап строительства 2016-2023гг.

Подключить централизованную систему водоснабжения с. Падовка к Падовскому групповому водопроводу.

Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения»

Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети диаметром до 100 мм общей протяженностью 8,3 км.

III этап строительства (расчетный срок 2018-2023)

Достроить ВЗУ соответствующие таблице 2 и организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения  и водопроводов хозяйственно- питьевого  водоснабжения ».

Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным системам  водоснабжения  населенных пунктов, проложив водопроводные сети диаметром до100 мм общей протяженностью 3,7 км.

Повышение надежности системы  водоснабжения  будет достигаться за счет обустройства ВЗУ новым оборудованием  и  приборами учета воды в точках водоразбора.

Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром до 100. Общая протяженность сетей составит 15,4 км.

5. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических

характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок

строительства  и  т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции  и  строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2012 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы- аналоги мероприятий (объектов), аналогичным приведенным в схеме с учетом пересчитывающих коэффициентов.

6. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования программы развития  схем   водоснабжения   в 2013-2023 годах составляет:

- всего -  163000,0 тыс. рублей

- в том числе:

- областной бюджет – 122250,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 16300,0 тыс. рублей;

- обслуживающая организация – 24450,0 тыс. рублей;

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса  и  обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОГРАММЫ

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного  водоснабжения;

- будет достигнуто повышение надежности  и  качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по  водоснабжению для обеспечения подключения строящихся  и  существующих объектов  сельского   поселения  Падовка муниципального района Пестравский в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2013 – 2023 г.г. согласно техническому заданию.